Чайник MW-1057 G

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

- Корпус

- Сетчатый фильтр

- Шкала уровня воды

- Крышка

- Клавиша открытия крышки

- Ручка

- Клавиша включения/выключения «0/I» с индикатором работы

- Подставка

- Место намотки сетевого шнура

Внимание!

Для дополнительной защиты целесообразно установить  в цепи питания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Убедитесь, что рабочее напряжение чайника соответствует напряжению сети.

- Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте её в розетку, имеющую надежный контакт заземления.

- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении чайника к электрической розетке.

- Не используйте чайник в ванных комнатах. Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.

- Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

- Запрещается использовать чайник вне помещений.

- Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

- Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на край стола.

- Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.

- Используйте только подставку, входящую в комплект поставки.

- Не допускайте, чтобы сетевой шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей. Длину сетевого шнура можно регулировать, закрепив его в месте намотки шнура.

- Не берите сетевой шнур и вилку сетевого шнура мокрыми руками.

- Не включайте чайник без воды.

- Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

- Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.

- Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

- Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». При превышении уровня максимальной отметки кипящая вода может выплеснуться во время кипячения.

- Во избежание ожога горячим паром, не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

- Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

- Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

- Будьте осторожными при переносе чайника, наполненного кипятком.

- Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведя клавишу включения/выключения в положение «0», а затем снимите с подставки.

- Отключайте устройство от сети перед чисткой или в случае, если Вы им не пользуетесь. Отключая устройство от сети, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку.

- Во избежание удара электрическим током не погружайте устройство и подставку в воду или любые другие жидкости.

- Не помещайте чайник и подставку в посудомоечную машину.

- Не разрешайте детям использовать чайник в качестве игрушки.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном пользовании.

- Храните устройство в местах, недоступных для детей.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или пленкой. Опасность удушья!

- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура. Не пользуйтесь чайником, если имеются какие-либо повреждения корпуса чайника, подставки, сетевой вилки или сетевого шнура.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении неисправностей  отключите устройство от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В случае транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Выньте чайник из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.

- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению сети.

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (8), откройте крышку (4), нажав на клавишу (5).

- Наполните чайник водой до индикатора максимального уровня «MAX», плотно закройте крышку (4), установите чайник на подставку (8).

Примечание: Для определения уровня воды используйте шкалу (3).

- Включите чайник, нажав на клавишу (7) «0/I», при этом загорится индикатор работы.

- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 2-3 раза.

Примечание:

- При использовании чайника убедитесь, что крышка (4) плотно закрыта, а клавишу (7) «0/I» не блокируют посторонние предметы, в противном случае автоматическое отключение чайника будет невозможно.

- Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что чайник отключен, клавиша (7) «0/I» находится  в положении «0» .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (8), откройте крышку чайника (4), нажав на клавишу (5). Наполните чайник водой не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды пользуйтесь шкалой (3).

- Закройте крышку (4), наполненный чайник расположите на подставке (8).

- Включите чайник, нажав на клавишу (7) «0/I», при этом загорится индикатор работы.

- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится.

- Снимая чайник с подставки (8), убедитесь, что он выключен.

- После отключения чайника подождите 10-20 секунд, после чего Вы можете включить его для повторного кипячения воды.

- Если Вы случайно включили чайник c недостаточным количеством воды,  сработает автоматический термопредохранитель и чайник отключится. В этом случае снимите чайник с подставки (8) дайте ему остыть течение 5-10 минут, затем заполните чайник водой и включите, прибор будет работать в нормальном режиме.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите устройство от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.

- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.

- Не погружайте чайник и подставку в воду или любые другие жидкости.

- Не помещайте чайник и подставку в посудомоечную машину.

- Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от загрязнений. Поверните чайник носиком к себе, надавите на боковую часть фильтра и выньте его. Промойте фильтр, установите его место.

Удаление накипи

- Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, а также нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом.

- Для удаления накипи наполните чайник до максимального уровня водой с разведенным в ней столовым уксусом в пропорции 2:1.

- Доведите жидкость до кипения и оставьте ее на ночь. Утром слейте жидкость, наполните чайник водой до максимального уровня, прокипятите и слейте воду.

- Для удаления накипи можно использовать специальные средства, предназначенные для электрочайников.

- Регулярно очищайте чайник от накипи.

ХРАНЕНИЯ

- Перед тем как убрать устройство на длительное хранение, отключите его от сети, слейте воду и дайте устройству остыть.

- Сетевой шнур закрепите в месте намотки шнура (9).

- Храните чайник в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Чайник– 1шт.

Подставка – 1шт.

Инструкция – 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 2200 Вт

Максимальный объем воды:  1,7 л

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств  без предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 3 года.